MONTAGE INSTRUCTIE VOOR HET WSB AC COMPACT SYSTEEM

1 ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

1.1 ELECTRISCHE APPARATUUR

Elektrische inrichting en unit

→ Geleverd volgens de locale veiligheidseisen betreffende de bedrijfsaard en

omgevingsinvloed

→ Moet bediend worden volgens de veiligheidsregels en elektrotechnisch regels

→ Dient direct gerepareerd te worden in geval van problemen

→ Dient uitgeschakeld te worden indien als de unit een gevaar vormt

|  | WAARSCHUWING |
| --- | --- |
|  | Incorrecte service/reparatie! Kans op verwonding en schade aan de apparatuur → Reparaties en deelvervangingen mogen alleen uitgevoerd worden door speciaal getraind personeel of een WAGNER service centrum → Voor alle werkzaamheden aan de unit of in geval van werkonderbreking: Schakel de voeding uit en/of compressortoevoer Maak het spuitpistool en de unit drukloos Beveilig het spuitpistool tegen elke vorm van bediening |

2 FUNCTIONELE BESCHRIJVING

De uitbreidingsset WSB AC compact systeem zorgt voor de ondersteuning van uw verstuivinglucht bij het Airless luchtondersteunend (AirCoat) spuiten.

In deze montage-instructie wordt de montage van het systeem beschreven.

3 LEVERINGSOMVANG

| Item | Aantal | Artikelnummer | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 7600000 | WSB AC Compact systeem |
| 2 | 1 | 7600001 | Compressor |
|  | 1 | 7600002 | Roestvast stalen behuizing |
| 3 | 1 | 7600018 | PA Luchtslang NW 6 |
| 4 | 4 | 7600003 | Kunststof blokbeugel |
|  |  | 7600004 | RVS onderplaat |
| 5 | 8 |  | Inbusbout met sluitring |
| 6 | 1 | 7600008 | Inbussleutel |
| 7 | 2 |  | Kabelband |
| 8 | 1 | 7600014 | Push-in koppeling recht(aan compressorzijde) |

Opmerking:

Controleer voor montage of u beschikt over de juiste leveringsomvang. Mocht u hierover vragen hebben neemt u dan contact met ons op. Voor Nederland via 030 241 41 55 of

voor België via 02 269 4675.

Het WSB AC compact systeem is geschikt voor het gebruik op de volgende Wagner installaties: SuperFinish 23, 27 en 31.

Voor het gebruik op overige modellen kunt u contact met ons opnemen.

4 MONTAGE

Stap 1

- Plaats uw Airless unit in verticale positie(zie linkerafbeelding)

- Monteer de WSB AC Compressor, met roestvast stalen behuizing, aan de onderzijde van frame met behulp van de kunststof beugels, inbusbouten en sluitringen

Stap 2

- Draai de Push-in koppeling(8) in de linkerzijde van de AirCoat luchtregelaar Eventueel reeds bestaande koppeling verwijderen

- Steek de PA luchtslang(3) in de Push-in koppeling(8) van de AirCoat luchtregelaar op uw pomp

- Steek het andere uiteinde van de PA luchtslang in de Push-in koppeling van de compressor

Stap 3

- Steek de stekker van de compressor in het stopcontact van uw Airless unit. Hiermee schakelt u de AC compact compressor in

- Bevestig met de bijgeleverde kabelbanden het snoer vast aan de buis van het frame

N.B.: Haal bij langere werkpauzes de stekker, van het AC compact systeem, uit het

stopcontact van uw Airless installatie

5 REINIGING

→ De Airless installatie spanningloos maken door de stekker uit het stopcontact het

halen

|  | WAARSCHUWING |
| --- | --- |
|  | Gevaar voor kortsluiting door binnendringend water! Spuit het apparaat nooit af met een hogedruk- of een stoom hogedrukreiniger. |

→ Veeg de buitenkant van het apparaat met een in een geschikt reinigingsmiddel

bevochtigde doek af. Reinig ook het gebied rond de contactdoos en de aan/uit schakelaar

zorgvuldig.

→ Steek geen voorwerpen in de draaiende delen van de compressor

Voor verdere vragen over uw WSB AirCoat Compact systeem kunt u zich wenden tot:

NL:								B:

WSB Finishing Equipment B.V.				WSB Finishing Equipment

Tel. 0031 (0)30 241 41 55					Tel. 0032 (0) 22 69 4675

info@wsb-wagner.nl						info@wsb-wagner.be

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7